EIGRP COST CALCULATIONS

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وآله وصحبه وإخوانه أجمعين:

إن الناظر لعائلة بروتوكولات الـ "DISTANCE VECTOR"، يلاحظ الفرق الجوهري بين بروتوكولات الحرس القديم "IGRP, RIPv1" وبين جيل الإصلاحيين "RIPv2, EIGRP"، من حيث الميزات العديدة التي تدعمها هذه البروتوكولات والتي جاءت بالفعل كعملية إصلاحية للمشاكل التي كانت تعاني مها بروتوكولات الحرس القديم، ولست هنا بمقام التفصيل في هذه الإصلاحات، ولكن نريد أن نلقي نظرة علي كيفية عمل بعض برتوكولات جيل الإصلاحيين.

وفي هذا المقال نود أن نلقي نظرة علي طريقة حساب التكلفة "COST" في برتوكول الـ"  EIGRP "، والمعادلات التي يعتمد عليها  الـ"EIGRP" في ذلك.

نقول مستعينين بالله سبحانه وتعالي:

إن الـ"EIGRP' يعتمد في حساب الـ"COST" علي خمسة عناصر "weighs":

1- Bandwidth: وهي أقل قيمة في الـ"Route" إلي الـ"DSETINATION" مقاسة بـ"Kilobit Per Second"، وهي تتراوح من 1 إلي 4294967295، ولعلنا نتسائل لماذا أقل قيمة؟

لأنه لو كان عندنا 2 Interfaces أحدهما له Bandwidth أقل من الأخر فإن صاحب السرعة الأكبر مضطر إلي أن يعمل علي حسب Bandwidth صاحب السرعة الأقل.

2- DELAY: وهو مجموع الـDelay "نسبة التأخير" من الـSource إلي الـDestination مقاسة بعشرات الـMicroseconds وهي تتراوح من 1 أو أي رقم موجب  بزيادة "Increment" هي 39.1 Nanosecond.

وهذه القيمة لا تحسب بطريقة ديناميكية، ولكن هي قيمة محددة مسبقاً تحسب لكل نوع من أنواع الـMedia كما في الجدول التالي:

جدول 1:

3- RELIABILITY: وهي نسبة النجاح في إرسال البيانات، وهي عبارة عن قيمة تتراوح بين 0 إلي 255، بحيث أن 5 مثلاً معناها أن هذه الـLink ضعيف، وأن 255 معناها أنه يعمل بكفاءة عالية.

4- LOAD: وهي نسبة الـBandwidth  Active أو نسبة الضغط علي هذا الـ Link، وهي أيضاً قيمة تتراوح بين 1 إلي 255، بحيث أن 100 تعني أن هذا الـLink يعمل بكامل طاقته.

5- MUT "Minimum/Maximum transmission unit":

وهي تمثل حجم البيانا المرسلة في المرة الواحدة وهي تترواح بين 1 إلي 65536.

وواقعياً يعتمد الـEIGRP في حساب الـCost علي عنصرين فقط هما:

Bandwidth-

Delay-

وسنري بعد قليل إن شاء الله المعادلات المستخدمة في حساب هذه القيم.

ولكن قبل ذلك، لنلقي نظرة سريعة علي هذه القيم علي راوترات سيسكو:

عند كتابة الأمر show interface s0/2 علي أحد الراوترات المفعل عليها

بروتكول الـEGIRP:

هنا نلاحظ أن القيم الإفتراضية "Defualt" هي:

1- Bandwidth: المشار إلي بـBW يشير إلي 1544kbit وهي القيمة الافتراضية علي الخطوط الـserial.

2- DELAY: المشار إلي بـDLY يشير إلي 20000 usec أي مللي ثانية.

3- RELIABILITY: تشير إلي 255.

4- LOAD: وهنا لها قيمتين الأولي وهي txload وهي نسبة البياتات الخارجة من هذا الـinterface حيث t تشير إلي transferred والقيمة الأخري وهي rxload وهي تشير إلي نسبة  البيانات المستلمة من الخارج حيث rx تشير إلي received .

5- MUT "Minimum/Maximum transmission unit":

وهي  تشير إلي 1500 byte.

ولو لاحظنا في القيم السابقة أن مختلفة فمثلاً نجد عندنا kilobit و byte وmicro second وهذه القيم مختلفة في القياس، لذلك هنا نستخدم الأوزان الترجيحية "Scaling Weighs" أو  الـ"K Values" لترجيح هذه القيم المختلفة، وهذه القيمة - الـ"K Values"- تتراوح من 1 إلي 255، والقيمة الافتراضية لها علي راوترات سيسكو هي 1:

K1: for bandwidth

K2: for load

K3: for delay
K4: for reliability

K5: for MTU

وكما ذكرنا سابقاً أن المستخدم فعلياً في حساب الـCost هو الـBandwidth والـDelay فقط.

والمعادلة المستخدمة في حساب الـBandwidth   هي :

BW = (10000000/ minimum Bw in kilobits per second) * 256

وأيضاً المعادلة المستخدمة في حساب الـDelay هي:

Delay = (sum of the delays/10) * 256

وإجمالاً يمكن تلخيص هذه القيم بحسب نوع الـMedia المستخدمة كالتالي:

جدول 2:

وهنا نحن أمام حالتين:

1- أن الـK5 تساوي صفر وبالتالي تصبح المعادلة:

Metric = [k1 * bandwidth + (k2 * bandwidth)/(256 - load) + k3 * delay]

2- أن الـK5 لا تساوي صفر وبالتالي تصبح المعادلة:

[k1 * bandwidth + (k2 * bandwidth)/(256 - load) + k3 * delay] * [k5 / (reliability + k4)]

وإذا أخذنا علي سبيل المثال هذا الـTopology

ولنحاول حساب تلك الـCost من R1  إلي شبكة 192.168.13.0  علي R4:

هنا لنري هذه القيم علي R1 نكتب الأمر show ip protocols:

هنا نلاحظ أن K1 وK3 فقط تساوي 1 والباقي صفر.

وبالتالي فإن K5 تساوي صفر، أي أننا سوف نستخدم المعادلة الأولي كما أسلفنا.

وهنا نستطيع  تبسيط المعادلة الأولي،( لأن K1 وK3 هي التي تساوي 1 والباقي 0) بالشكل التالي:

Metric = [1 * bandwidth + (0 * bandwidth)/(256 - load) + 1 * delay]

Metric =bandwidth + delay

وفي المثال هنا نجد أن الـBandwidth واحد علي كل الراوترات فهو T1 أي 1.544 ميجا بت، وبالتالي فهو أقل Bandwidth to the destination "R4"

وبالتالي تكون المعادلة كالتالي:

Metric= 1,657,856+512000*2

Meteric= 2681856

ولنحاول نري هذه القيمة فعلياً علي راوتر R1:

فلو قمنا بعمل الأمر show ip eigrp topology يظهر لنا ا لتالي:

وبالفعل نجد أن الـFeasible Distance "FD" تساوي 2681856 وأن الـReported Distance"RD" تساوي 2169856 وبالطبع هي أقل من الـFD، والفرق بينهما وهو 512000 هو الـDelay من R1  إلي R3.

وفي الختام أسأل الله عز وجل أن ينفعكم بهذا العلم وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلي الله وسلم وبارك علي المصطفي وآله وصحبه وإخوانه أجمعين

أحمد مصطفي

7 من ذي الحجة 1431هـ

# Footnotes

يمكن تعديل هذه القيم باستخدام الأمر Router(config-router)#metric weights tos k1 k2 k3 k4 k5، وتنصح سيسكو بعدم تغيير هذه القيم لأن ذلك يؤدي

نلاحظ أيضاً وجود الـhopcount في الmetric ولكنه غير مستخدم أساساً، ولكنه يوضع فقط لأن الـeigrp من عائلة الـdistance vector، وكما هو معروف فإن كل هذه العائلة ما عدا الـeigrp يعتمد علي الـhop conunt في حساب الـmetric

راجع القيم المستخدمة في حساب الـBandwidth والـDelay أعلي.

راجع جدول 2.